## Slide 1
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Методы и способы вызова притока и освоения скважин
Группа: 280.20
Студент: Велиев Адыль
Предмет: Технология добычи нефти и газа

## Slide 2
Последнее мероприятие перед сдачей скважины в эксплуата­цию - вызов притока флюида из горизонта (пласта). Приток жидкости в скважину возможен только в том случае, когда давле­ние на забой в скважине меньше пластового давления. Поэтому все работы по освоению скважин заключаются в понижении давления на забой и очистке забоя от грязи, бурового раствора и песка. Эти работы осуществляются различными способами в зависимости от характеристик горизонта (пласта), величины пластового давления, количества газа, содержащегося в нефти, и технической оснащен­ности.

## Slide 3: Вызов притока и очистка забоя при освоении фонтанных сква­жин производятся промывкой скважины, нагнетанием в скважи­ну сжатого воздуха (или газа), свабированием или комбинацией этих способов.
При промывке глинистый раствор, находящийся в скважине, заменяется водой или нефтью. Благодаря этому давле­ние на забой уменьшается, а также происходит очистка его от глинистой корки и грязи.
Промывку осуществляют при собранной арматуре на устье скважины, со спущенными в нее до фильтра насосно-компрессорными трубами.
Эти трубы после промывки остаются в скважине для эксплуатационных целей.

## Slide 4
Главный недостаток этого способа освоения скважины — боль­шое и быстрое снижение уровня жидкости в скважине, вызыва­ющее усиленный приток жидкости из пласта, что ведет к образова­нию мощных песчаных пробок, прихвату насосно-компрессорных труб и т.д.
Освоение скважин, вскрывших пласт с низким давлением, на­чинают с промывки забоя водным раствором специальных хими­ческих реагентов или нефтью. Затем приступают к возбуждению пласта тартанием при помощи желонки. Это длинное узкое ведро с клапаном в днище, которое спускают в скважину на стальном канате. Многократным спуском желонки скважину очищают от грязи, столб жидкости в ней постепенно замещается нефтью, по­ступающей из пласта.

## Slide 5: В случае ограниченности притока окончательная оценка промышленной нефтегазоносности производится по ре­зультатам испытания после применения известных методов обра­ботки призабойной зоны или сочетания их. При этом рекоменду­ются следующие методы воздействия на призабойную зону пласта:
Гидравлический разрыв пласта
Термо-обработка скважин
Термо-газо-химическая обработка скважин
Термо-кислотная обработка скважин
Термо-химическая обработка скважин
Применение мощных вибраторов

## Slide 6
Гидравлический разрыв пласта.- создание искусственных горизонтальных и вертикальных трещин в пласте с помощью закачки жидкости под высоким давлением. В скважину закачивается жидкость разрыва, В этот момент образуютя трещины, После образования трещин в скважину закачивается жидкость-песконоситель, которая продавливается полностью рассчитанным объемом продавочной жидкости.
ГРП позволяет увеличить производительность скважин в 2, 3 раза
После этого скважина останавливается на сутки, потом она промывается от продуктов реакции, определяется коэффициент продуктивности, по которому определяют эффективность данного технологического процесса.

## Slide 7
Термо-кислотная обработка скважин. На забой скважин закачивается вещество( магний), которое дает в реакции с кислотой высокую температуру и большое количество газа, скважина оставляется на реакцию на сутки. очищаются поровые каналы продуктивного пласта. увеличивается производительность скважин.
Термо-обработка скважин. Обработка с помощью передвижных поровых установок (ППУ). Создается давление и скважина прокачивается. Очищает запарафинированные части скважины, падает давление на устье скважины.
Термо-газо-химическая обработка скважин. В скважину насосно-компрессорными трубами закачиваются дымные пороха, спускается каротажный кабель, порох поджигается – большое количество газа и высокая температура. Газ проникает в поровую часть пласта. уменьшая вязкость нефти – в 2, 3 раза повышается производительность пласта

## Slide 8
Термо-химическая обработка скважин – Сначала закачивается одно вещество, потом другое, вступая в реакции друг с другом, образуется большое количества тепла и газов. увеличивается производительность скважин.
Применение мощных вибраторов. За счет вибрации колонны прочищаются поровые каналы, увеличивается проницаемость

## Slide 9: Цели освоения скважины:
достижение притока, соответствующего добычным возможностям скважины или нормальной приемистости нагнетательных скважин.
восстановление естественной проницаемости пород призабойной зоны;

## Slide 10
продавкой сжатым газом или воздухом (компрессорным способом)
оттартыванием желонкой на тартальном канале или поршневанием
откачкой жидкости штанговыми скважинными насосами или погружными центробежными электронасосами.
аэрацией (прокачкой газожидкостной смеси)
случае уровень в скважине снижают одним из следующих способов:

## Slide 11
тартание;
поршневание.
замена скважинной жидкости на более легкую;
компрессионный метод;
аэрация;
откачка глубинными насосами;
Таким образом, можно выделить следующие 6 основных способов вызова притока:

## Slide 12
К категории скважин, которые могут быть временно законсервированы относятся:
разведочные, давшие промышленную нефть или газ на разведочных площадях или на новых участках месторождения до окончания их обустройства и ввода в промышленную эксплуатацию.
разведочные, пробуренные за контуром нефтеносности если их можно использовать как нагнетательные ( или пьезометрические) при разработке месторождения
нефтяные и газовые, эксплуатация которых временно прекращена, чтобы не вызвать дегазацию или преждевременное обводнение залежи

## Slide 13: нефтяные, давшие нефть низкого качества при ограничении ее добычи на данном участке нефтяные и газовые, эксплуатация которых прекращена в целях соблюдения требований противопожарной и санитарной охраны обводнившиеся в процессе эксплуатации, если они будут использованы в качестве нагнетательных высокообводненные и малодебитные, эксплуатация которых не выгодна

## Slide 14
К ликвидации подлежат следующие скважины
=
разведочные, оценочные, выполнившие свое назначение и оказавшиеся после бурения непродуктивными
не доведенные до проектной глубины и не вскрывшие проектный интервал по разным причинам
.
пробуренные в неблагоприятных геологических условиях
запланированные как разведочные или добывающие, но не подлежащие ликвидации по техническим причинам из-за низкого качества проводки или аварий в процессе бурения

## Slide 15: Список использованной литературы
1. Абдулин Ф.С. Добыча нефти и газа. Учебное пособие для рабочих. - М.: Недра, 1983. - 236 с.
2. Аванесов В.А. Насосно-компрнссоные трубы. Учебное пособие. –
Ухта.: УГТУ, 2001. - 62 с.
3. Аллисон А., Палмер Д. Геология (наука о вечно меняющейся земле),
перевод с английского. Москва «Мир», 1984, - 562 с.
4. Антонова и др. Е.О. Основы нефтегазового дела. – М.: Недра, 2003. –307 с.
5. Архипов К.И. Справочник по станкам-качалкам. – Альметьевск, 2000.– 147 с.
6. Атепаев А.О. и др. Справочник мастера по добыче нефти, ПРС, КРС.
Сургут.: «Нефть Приобья» ОАО «Сургутнефтегаз», 2001. – 380 с.
7. Байков Н.М. Об энергетическй стратегии России на период до 2030 года. Нефтяное хозяйство - № 4, 2010.